Поворотный стол  DB1035

Для ручной сварки кольцевых швов компания Migatronic разработала поворотный стол DB1035. Установленный преобразователь частоты в качестве блока управления гарантирует, что поворотный стол DB1035 имеет полный вращающий момент и постоянную скорость вращения на всех режимах. Благодаря этому DB1035 особенно облегчает ручную сварку TIG. Благодаря  возможности присоединения ножной педали для регулировки скорости достигается полная управляемость вращением во время процесса сварки. Поворотный стол DB1035 имеет  прямой контакт с рамой, который выдерживает 100% нагрузку в 200 ампер. Возможность работы с максимальной скоростью вращения делает DB1035  подходящим как для сварки одиночным электродом,  так и для MIG/MAG сварки.  Поворотный стол DB1035  имеет возможность установки зажимного  устройства, диаметром ( 160мм и 200 мм.

Описание функций:

- пуск/стоп

- наклон

- плавная регулировка скорости вращения

- изменение направления движения

- Переключение режимов для работы с дистанционным управлением:

внутренний пуск/стоп, ножной старт/стоп, ножная регулировка скорости подачи проволоки

Технические характеристики:

| Напряжение сети | 220-240В, сила тока 10 А |
| --- | --- |
| Частота | 50/60 Герц |
| Потребляемая мощность макс. | 250 Ватт |
| Скорость вращения (при макс. ПВ=50%) | 0,5-12 оборотов в минуту |
| Макс. вес при горизонтальном наклоне | 35 кг |
| Макс. вес при вертикальном наклоне | 35 кг |
| Наклон | 0-90( |
| Макс. сила сварочного тока через переходник | 200 А-100% |
| Высота | 160 мм |
| Диаметр отверстия во фронтальной плате | 7 мм |
| Диаметр плоской кромки | 250 мм |
| Вес | 17,5 кг |
| Габариты | 300х300х350 мм |
| Монтажные отверстия в поддоне | 4х12мм, общий радиус – 11мм |

| Макс. нагрузка | DB1035 |
| --- | --- |
| Fh | кг | 35 (0-90) |
| L | мм | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Fv | кг | 35 | 25 | 15 | 10 | 6 |
| Ex | мм | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |