Роликовый вращатель

RB 16OOP M + F

При поставке роликовые вращатели типа RB1600P M + F  стандартно комплектуются  парой ведущих и парой ведомых роликов, пультом дистанционного управления, снабженным помимо прочего кнопкой экстренной остановки, педалью с регулировкой скорости вращения.

Роликовый вращатель RB1600P M + F  рассчитан на рабочую нагрузку до 1600 кг.,но есть возможность поставки вращателей с нагрузкой до 33 000кг. Все приводные элементы защищены кожухами от  попадания шлака и окалины.

При необходимости, роликовый вращатель может  быть смонтирован на передвижной платформе. Для более подробной информации обращайтесь к нашим представителям.

Поставка осуществляется в течении 2-3 недель.

Mlgatronlc Automatlon A/5

Knosgardvej 112 ' DK-9440 Aabybro Telefon 96 96 27 00 ' Fax 96 96 27 01 Info@Migatronic-Automation.dk

www.  m   i g  a t г о  n  ic-automation.dk

Технические данные:

Datasheet RB1600P  UKVersion 1Jan2005