Машина для сварки протяженных швов MIGA 5200 тип A и В

Учитывая	 все	  возрастающие	требования	к	 качеству		сварных конструкций,   Migatronic   Automation   A/S   разработал   машину   для автоматической   сварки   протяженных   швов   MIGA-5200,   применение которой не только позволяет получать превосходное качество сварных швов,	но	и	дает	возможность	значительно	повысить	скорость изготовления изделий, при существенном снижении их себестоимости. Машина   автоматической   сварки   MIGA-5200   позволяет   использовать следующие виды сварки: MIG/MAG, TIG и Плазма. При разработке этого типа машины нам удалось добиться высокого качества сварных швов в сочетании  с  оптимальной  скоростью  сварки.  Возможность  переключения между  различными  типами  сварочных  процессов  позволяет  значительно рационализировать  производство  трубопроводов,  обечаек  и  изделий  из листового металла. Мощный корпус машины, стабильная станина и оправка с  насечками  для  установки  сменных  медных  направляющих-  все  части машины изготовлены из тщательно отобранных материалов 100% качества. Крепление   оправки   к   основанию   позволяет   изменять   её   наклон   по отношению  к  горизонтали.  Станина  оборудована  ползунами  шириной

100мм  со сменными медными контакторами, которые прижимают края свариваемого  изделия  и  фиксируют  его  относительно  центральной оси  машины  в  зоне  сварки.  Расстояние  между  ползунами  постоянно изменяется   в   зависимости   от   толщины   материала.   Каждый   ряд ползунов активируется пневматической системой при помощи ножной педали.

Для  точного  и  быстрого  включения,  машина  MIGA-5200	комплектуется пневматическим   блоком,   который   подключается   через   редукционный клапан.

В  конце  каждого  цикла  машина  переходит  на  ручное  управление,  давая возможность оператору настроить длину и положение следующего шва в соответствии   с   технологической   картой   изделия.   Сварочная   тележка машины	оборудована	 держателем	горелки,	крепящимся	на поддерживающей  крестовине  и  управляется  системой  контроля  8816. Перемещение	тележки	осуществляется	4	распределителями		с помощью зубчато-реечной передачи. Двигатель монтируется отдельно, что  повышает  маневренность  тележки.  В  зависимости  от  выбранного типа сварки устанавливается механизм подачи проволоки. Это может быть MWF 25 для MIG/MAG процесса или KT4 для TIG и Плазма- сварки.

Migatronic Automation A/S Knosgardvej 112 ■ DK-9440 Aabybro Telefon 96 96 27 00 • Fax 96 96 27 01 lnfo@Migatronic-Automation.dk

w  w  w  .  m  i  g  a  t  r  o  n  i  c  -  a  u  t  o  m  a  t  i  o  n  .  d  k

Технические данные MIGA 5200

| ТИП | ДЛИНА ШВА MM | Мин . Диаметр. мм | МАКС. Диаметр MM | ВЕС. Приблизит. MM | Ширина. Приблизит MM | Длина. Приблизит. MM | АРТИК. NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MlGA - 5210 A MlGA - 5215 A MlGA - 5220 A MlGA - 5225 В MlGA - 5230 В | 1100 1600 2100 2600 3100 | 140 160 180 260 375 | 900 900 900 1200 1200 | 1500 1500 1500 2150 2150 | 950 950 950 1350 1350 | 2190 2650 3130 3650 4400 | 79115210-1 79115215-1 79115220-1 79115225-1 79115230-1 |

Машины серии MIGA 5200 поставляются в стандартной комплектации, куда

входят: система контроля 8816 , держатель горелки, поддерживающая крестовина для ручной установки положения горелки, пневматический блок, педаль и фиксатор оправки.

Система контроля 8816

(панель управления)

1.	Скорость сварки - 80-2600mm/min

2.	Время перед сваркой- 0 - 5  sec.

3.	Время спада тока  0- 10 sec.

4.	Переключатель MIG / TIG

5.	Индикатор Вкл./Выкл.

6.	Индикатор направления сварки-лево

7.	Индикатор направления сварки-право

8.	Индикатор начала сварки

9.	Индикатор дуги

10.	Индикатор ошибки дуги

11.	Включатель сети (ключ)

12.	Предохранитель 1.6 A

13.	Пуск/стоп кнопка

14.	Переключатель направления сварки

15.	Переключатель режима сварки продолжительный/прерывистый

16.	Выбор способа возврата

ручной или автоматический

17.	Ручное перемещение ползунов в обоих направлениях

18.	Сварка Вкл./Выкл.

19.	Контроль дуги Вкл./Выкл.

Система контроля 8816 (вид сзади)

1.	Разъем кабеля контроля дуги

2.	Сетевой кабель 230V ~+земл

3.	Пульт дист.упр./педаль

ПУСК/СТОП

4.	К двигателю/огранич.вкл.

5.	Внешние подключения

Система контроля 8816

Артик.No.: 76118816-1